.............................. dn. ....................

# OFERTA  WYKONAWCY

I. Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę wykonawcy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

Zakup i dostawa autobusu, za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wykonawca którego reprezentuję oferuje:

- cenę brutto……………………………zł (słownie:………………………………… złotych)

w tym:

a) wartość netto ........................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................................................

b) podatek VAT w wysokości …....... %  co stanowi ...................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................................................

- Skrócenie terminu realizacji od dnia wskazanego jako termin realizacji zamówienia:  ……………………. dni.

- Autobus MARKA:…………………………………….…….. MODEL: …………………………………..

| Charakterystyka techniczna |  |
| --- | --- |
| Ilość miejsc siedzących | ……... + kierowca |
| Silnik typu Diesel EURO6; | tak/nie |
| Minimalna pojemność 2998 cm3; | tak………………/nie |
| Minimalna moc silnika – 180 KM; | tak………………/nie |
| Skrzynia biegów manualna – min. 6 przełożeń lub automatyczna min 6 przełożeń; | tak………………/nie |
| Rok produkcji 2019 lub 2020; | tak………………/nie |
| Pojazd nowy (maksymalny przebieg ………….. km) | tak………………/nie |
| kierownica umieszczona z lewej strony pojazdu, wspomaganie hydrauliczne lub elektryczne | tak………………/nie |
| Hamulec hydrauliczny, hamulce tarczowe min. na kołach osi przedniej; | tak………………/nie |
| system bezpieczeństwa ABS, ESP, ASR | tak………………/nie |
| barwa nadwozia dowolna | ………………………. |
| minimalny okres gwarancji 24 miesiące. | tak………………/nie |
| autobus (kategoria homologacyjna M3) | tak………………/nie |
| min. 33 dodatkowych foteli, ze zintegrowanymi zagłówkiem, z regulowanym oparciem, 3-pkt pasem bezpieczeństwa oraz skrajnym podłokietnikiem. Fotele montowane w szynach aluminiowych w systemie mocowania podłoga/ściana; | tak………………/nie |
| podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, podesty pod fotele z oświetleniem korytarza; | tak………………/nie |
| szyby podwójne, przyciemniane | tak………………/nie |
| wykończenie wewnętrzne okien wykonane z plastiku ABS w kolorze szarym lub inny materiał, np. eko skórę; | tak………………/nie |
| podsufitka, tapicerowana materiałem; | tak………………/nie. |
| klimatyzacja dachowa typu min. Webasto RTC 110 lub równoważna z dodatkową niezależną sprężarką, rozprowadzenie w półkach; | tak………………/nie |
| półki z kanałem AC z indywidualnymi nawiewami z oświetleniem LED indywidualnym, oświetleniem głównym LED oraz nocnym; | tak………………/nie |
| ogrzewanie niezależne od pracy silnika typu min. Webasto Airtop Evo 55 lub równoważne z rozprowadzeniem nadmuchu w podeście; | tak………………/nie |
| boczki niskie tapicerowane materiałem siedzeniowym; | tak………………/nie |
| luk szklany dachowy, ewakuacyjny posiadający funkcję uchylania; | tak………………/nie |
| młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych; | tak………………/nie |
| izolacja termiczno – dźwiękowa podłogi, boków, sufitu oraz drzwi, wykonana z maty poliuretanowej o gr. 10 mm oraz mat tłumiących; | tak………………/nie |
| radio CD z MP3 i DVD, wzmacniacz autobusowy i mikrofon, odbiornik LCD pozwalający na wyświetlanie filmów w czasie jazdy; | tak………………/nie |
| poręcze ułatwiające wsiadanie; | tak………………/nie |
| obniżenie nadkoli osi tylnej; | tak………………/nie |
| oświetlenie progu wejściowego, obniżenie progu; | tak………………/nie |
| światła do jazdy dziennej typu LED; | tak………………/nie |
| wyposażenie wynikające z obowiązujących przepisów (apteczka, dwie gaśnice, trójkąt ostrzegawczy młotki do rozbijania szyb); | tak………………/nie |
| koło zapasowe wraz z kompletem narzędzi oraz podnośnikiem niezbędnymi do jego wymiany; | tak………………/nie |
| Tachograf cyfrowy kierowców | tak………………/nie |
| Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi | tak………………/nie |
| Monitoring wewnętrzny; | tak………………/nie |
| Konserwacja podwozia | tak………………/nie |
| dokumenty niezbędne do pierwszej rejestracji pojazdu nowego/używanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; | tak………………/nie |
| książkę/ kartę gwarancyjną pojazdu; | tak………………/nie |
| instrukcję obsługi pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego w wersji książkowej lub elektronicznej w języku polskim. | tak………………/nie |

II. Wykonawca powierzy podwykonawcy, wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwy (firmy) podwykonawców | Zakres powierzonych prac podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

III. Informuję, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

* niepotrzebne skreślić

Wypełnić w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył  ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………………………. Zł

UWAGA: Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

IV. Ja, niżej podpisany działając na rzecz i w imieniu wykonawcy oświadczam, że:

- wykonawca zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuje jej treść,

- wykonawca akceptuje treść umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązuje się 
w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym wzorze,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,

- *wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 (RODO) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - …………………………………

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub dopisanie „nie dotyczy”).

..................................................................