Ogłoszenie nr 506351-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072             - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Nasz znak:								Data:

ING.271.2.2019							2019-02-08

# Odpowiedzi na pytania nr  4

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1603 z późn.  zm.)  udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

- Zgodnie z opisem technicznym w punkcie 5 – Projektowane zagospodarowanie terenu podana szerokość żwirowego pobocza to 1,5m. Natomiast w części graficznej w projekcie zagospodarowania terenu wrysowane pobocze ma różną szerokość do 0,7m do 1,5m. Zwracamy się o ustosunkowanie do tych rozbieżności.

- Zwracamy się o potwierdzenie, iż w zakresie przedmiotu zamówienia całe skrzyżowanie w km 1+072,39 wraz z odcinkiem do 1+099,16 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

- Zwracamy się o uwzględnienie w przedmiarze powierzchni warstw konstrukcji jezdni w km:

0+464,55 - 0+484,55; 3,5*20=70m2,

0+500-0+520; 3,5*20=70m2,

0+694,08-0+714,08; 3,5*20=70m2,

0+738,84-0+758,84; 3,5*20=70m2,

0+911,92-0+0+931,92; 3,5*20=70m2,

0+946,07-0+966,07; 3,5*20=70m2,

0+966,07-0+984,85; 3,5*18,78=65,73m2,

ponieważ w podanych kilometrażach zostało uwzględnione samo poszerzenie.

- W przekrojach poprzecznych grubość poboczy wynosi 59cm,  natomiast zgodnie z częścią opisową grubość pobocza to 9cm. Związku z powyższym zwracamy się o dodanie do pozycji przedmiarowej dodatkowego nasypu w ilości                                                                                       (0,59-0,09)*1079,32*1,5*2=1618,98m3

- Zwracamy się o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

- Zwracamy się o uwzględnienie w przedmiarze rozebrania oraz odtworzenia ogrodzeń zgodnie z poniższymi wyliczeniami

- rozbiórka 56m oraz odtworzenie 47m, ogrodzenie znajduje się przy działce nr 40/2

-rozbiórka 40m oraz odtworzenie 37m, ogrodzenie znajduje się przy działce nr 33/2 i 36/2

Odp. 1

Szerokość pobocza w miejscach poszerzeń na łukach poziomych 0,75 m oraz mijanki na dalszym odcinku 1,5 m

Odp. 2

Zakres przedmiotu zamówienia KPT km 1+072,39 w osiach dróg z uwarunkowań technologicznych proszę skalkulować wykonanie skrzyżowania do projektowanej krawędzi bitumicznej wraz z poboczem i odtworzeniem nawierzchni umożliwiającej kontynuację ruchu pojazdów (1072,39+1,75+pobocze).

Odp. 3 Wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt budowlany.  Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

Odp. 4

Inwestor dopuszcza wybór technologii wykonania robót ziemnych przez wykonawcę i możliwość pomniejszenia wykopów na poboczach.

Odp. 5

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.

Odp. 6

Rozbiórkę ogrodzeń Inwestor wykona we własnym zakresie.