Ogłoszenie nr 38878 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Raczki: Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 13599 – 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 13746 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raczki, krajowy numer identyfikacyjny 54235600000, ul. pl. Kościuszki  14, 16420   Raczki, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 875 685 925, faks 875 686 410, e-mail mariusz.zalewski@raczki.pl
Adres strony internetowej (URL): www.raczki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ING.271.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

PRZEDMIOT INWESTYCJI Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, istniejących chodników, zatok parkingowych dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309 nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105, oraz Placu Kościuszki na odcinku od km0+000 do km 0+087wraz z budową i przebudową sieci gminnych w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą powiatową nr 1190 B ( początek inwestycji) do drogi wojewódzkiej nr 664 (koniec inwestycji) w miejscowości Raczki. W ramach inwestycji przewiduję się korektę istniejącej niwelety drogi w profilu podłużny i w planie sytuacyjnym, wzmocnienie drogi poprzez wykonanie wyrównań z betonu asfaltowego na całej szerokości ulicy i ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej, wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach, parkingach zjazdach gospodarczych przebudowę istniejących chodników parkingów sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej. Kanalizacja deszczowa Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy. W zakres przebudowy wchodzi rozbiórkę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, budowę nowych wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, montaż dodatkowych studni kanalizacyjnych i brakujących odcinków sieci deszczowej, remont kinet w istniejących studniach kanalizacji deszczowej oraz wymianę zwieńczeń. Zakres robót: Kanały z rur PVC-U 250 klasa S(SDR 34; SN8) ścianka lita 44,0m Kanały z rur PVC-U 200 klasa S(SDR 34; SN8) ścianka lita 121,0m Studzienki rewizyjne dn 1000 8 kpl Wpust uliczny dn 500 29 kpl Remont studni kanalizacyjnych 11 kpl Wpusty uliczne do demontażu 20 kpl Sieć grawitacyjną kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) ze ścianką litą. Zastosowany materiał musi spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999. Wymiary rur i spadki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w taki sposób aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. Przed wykonywaniem połączeń kielichowych sprawdzić czystość łączonych powierzchni. Następnie wykonać obsypke warstwami o grubości do 30 cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy. Montaż sieci prowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią”. Sieć grawitacyjną kanalizacji deszczowej uzbroić w studnie rewizyjne wykonane z elementów prefabrykowanych dn 1000 wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 spełniającego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. Połączenie rurociągów ze studnią poprzez systemowe przejścia szczelne. Studnie zwieńczyć stożkami i zamontować na nich włazy żeliwne klasy D 400. Odprowadzenie wód opadowych z terenu ulicy i parkingów zaprojektowano poprzez studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm, bez syfonu z osadnikiem. Studzienki zwieńczyć wpustami uliczno-krawężnikowymi oraz ulicznymi żeliwnymi klasy C 250. Wpusty posadowić na pierścieniu odciążającym. Wpust połączyć z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki. Zaprojektowano remont zwieńczeń wszystkich studni znajdujących się w pasie drogowym przebudowywanej drogi. Remont obejmuje demontaż włazu, płyty oraz pierwszego kręgu od góry i montaż zwieńczeń w postaci stożka na którym zamontować należy włazy żeliwne klasy D 400. Regulacja włazu do poziomu nawierzchni poprzez pierścienie betonowe. Remont sieci wodociągowej Opracowanie obejmuje remont istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w przebudowywanej ulicy. Remont polegać będzie na budowie sieci wodociągowej z rur Pe w miejscu demontowanego istniejącego wodociągu, przepięciu istniejących przyłączy wodociągowych oraz montażu hydrantów przeciwpożarowych. Zakres Sieć wodociągowa o długości 450,0 m w tym: Kanały z rur Pe 160x9,5 (SDR 17 PN 10) 450,0 m Zasuwa liniowa dn 150 6 kpl Hydrant ppoż nadziemny dn 80 3 kpl Opaski z zasuwą 150/40 26 kpl Kanały z rur Pe 40x2,4 (SDR 17 PN 10) 217,0 m Prace montażowe rozpocząć od odkrycia istniejącej sieci wodociągowej i wykonania węzłów połączeniowych z istniejąca siecią. Do budowy sieci wodociągowej zaprojektowano rurociągi z rur Pe klasy (SDR 17; PE 100; PN 10). Zastosowany materiał musi spełniać wymagania normy PN-EN 13244 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej układane pod ziemią i nad ziemią. Montaż projektowanej sieci na głębokości zapewniającej przykrycie 1,80 m od wierzchu rury do poziomu terenu. Rurociąg ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Po wykonaniu robót montażowych i przeprowadzeniu czynności odbiorowych rurociąg zasypać warstwą osypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz po 30 cm z każdego boku. Węzły sieci wykonać z kształtek PE łączonych przez zgrzewanie oraz z kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. Przed zasypaniem rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie 1,0 MPa w obecności przedstawiciela dostawcy wody. Na całej długości sieci ułożyć taśmę detekcyjno-sygnalizacyjną. Taśmę umieścić 0,30 m nad rurociągiem. Wykonany rurociąg należy zdezynfekować, przepłukać, wykonać badanie wody oraz przeprowadzić badanie wydajności hydrantów. Węzły sieci wykonać z kształtek PE i kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. Na załamaniach trasy sieci wodociągowej, trójnikach, hydrantach, końcówkach sieci wodociągowej wykonać bloki oporowe. Ściany bloków oporowych powinny przylegać do nienaruszonego lub ubitego gruntu w sposób gwarantujący jego stateczność. Bloki oporowe należy odizolować od rurociągu paskiem gumy lub foli, oraz zabezpieczyć przed korozją. Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknięciem

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45230000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: |  |
| --- | --- |
| IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT1023426.44 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert5 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna , , ul. Przytorowa 24, 16-400, Suwałki, kraj/woj. podlaskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 816236,55 Oferta z najniższą ceną/kosztem 816236,55 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 956351,78 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: |

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.