Ogłoszenie nr 506351-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072             - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Nasz znak:								Data:

ING.271.2.2019							2019-02-06

# Odpowiedzi na pytania nr  2

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1603 z późn.  zm.) udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie 1

Zgodnie z poz. 36 przedmiaru robót należy ustawić znak aktywny D-6 w ilości 2 szt.   Prosimy o załączenie danych technicznych i właściwości funkcjonalnych znaku.

Ad. 1

Opis znaku aktywnego D-6 przed przejściem dla pieszych.

Znak aktywny D-6 przed przejściem dla pieszych (typu SignFlash) jest instalowany na słupku z rury stalowej ocynkowanej fi76,1x3,0 i składa się z podzespołów:

1. Znak D-6 wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25mm o wymiarach lica 600 x 600 mm z folii 2 typu,

2. Panel LED o wymiarach 600 x 130 mm z licem z folii 2 typu białej i z 2 wycinkami z folii transparentnej żółtej stanowiących tło dla wbudowanych diod LED koloru żółtego 591nm. Diody tworzą 2 świecące kwadraty (o boku 110mm) ze ściętymi narożnikami przylegającymi do zewnętrznych boków panelu i  umieszczone są symetrycznie. Minimalna ilość diod w panelu wynosi 114. W czasie pracy wszystkie diody pulsują jednocześnie z częstotliwością 60 impulsów na minutę. Inna częstotliwość i pulsowanie asynchroniczne mogą być wykonane na wyraźne życzenie Klienta. Mniejsza częstotliwość pulsowania znaku zbyt długo absorbuje uwagę kierującego pojazdem na lampkach, odwracając uwagę od treści znaku i sytuacji na drodze. Zastosowane diody LED przy jaskrawości 8cd dają światło widoczne ze znacznej odległości nawet w słoneczny dzień przy mocy dostarczonej 0,64W. Zainstalowana maksymalna moc diod LED wynosi ok. 6W.

3. Panel fotowoltaiczny wykonany z ogniw polikrystalicznych o mocy 30W. Z panelem PV współpracuje akumulator o pojemności min. 7,2Ah. Zapewnia to autonomiczność systemu na min. 7 dni. Niewielka moc panelu PV oraz akumulatora wynika z tego, że w nocy jasność świecenia diod jest zmniejszona aby nie oślepiać nadjeżdżających kierowców. Pobór prądu jest więc mniejszy. W porze dziennej odbiorniki zasilane są z panelu PV i z niego doładowywany jest akumulator. Na życzenie może być zastosowany większy panel fotowoltaiczny, lecz poprzez swoją masę i powierzchnię oporową dla wiatru zainstalowaną na wysokim maszcie wprowadza dodatkowe obciążenia mechaniczne, co prowadzi do destabilizacji i wymaga specjalnego fundamentowania.

4. Sterowanie pulsatorem znaku D-6 jest realizowane w skrzynce zamontowanej po odwrotnej stronie znaku. W skrzynce znajduje się mikroprocesorowy regulator prądu ładowania akumulatora, sterownik mikroprocesorowy nadzorujący pracą sytemu, tor komunikacji radiowej z sąsiednim znakiem (po drugiej stronie jezdni) czujka ruchu oraz  akumulator. Mikroprocesorowy regulator ładowania akumulatora reguluje prąd ładowania w zależności od stanu naładowania oraz kontroluje prąd odbiornika aby nie dopuścić do zwarcia akumulatora wywołanego przez odbiorniki. Sterownik mikroprocesorowy włącza pulsowanie diod LED po otrzymaniu sygnału od czujki ruchu lub toru radiowego. Gdy sygnał będzie pochodził z czujki ruchu, zostanie również wysłany zakodowany sygnał torem radiowym do sąsiedniego znaku D-6. Sterownik reguluje jasność świecenia diod LED w zależności od jasności otoczenia oraz częstotliwość ich pulsowania.

5. Czujnik ruchu typu mikrofalowego z czujką PIR ma za zadanie wykryć ruch pieszych          i rowerzystów w obrębie przejścia dla pieszych. Jest on przymocowany do skrzynki sterowania i ukierunkowany na obszar przylegający do przejścia (chodnik, droga rowerowa) i przejście dla pieszych, zwłaszcza obszar ze strony znaku. Informację o wykryciu ruchu przekazuje do sterownika mikroprocesorowego.

Pytanie 2

Prosimy o sprecyzowanie jaki próg zwalniający należy zamontować: płytowy czy listwowy.

Ad. 2

Próg zwalniający liniowy U -16 montowany trwale z elementów szer. 0,5 m  do nawierzchni na całej szerokości drogi.

,