Ogłoszenie nr 506351-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072             - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

# Odpowiedzi na pytania nr 3

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1603 z późn.  zm.) udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie 1

W pozycji 23 przedmiaru robót występuje geowłóknina TS 80, natomiast na przekroju normalnym geowłóknina TS 10, prosimy o wskazanie, którą geowłókninę należy zastosować.

Ad. 1

Należy przyjąć zgodnie z Projektem budowlanym TS 10

Pytanie 2

W pozycji 10 przedmiaru robót prosimy o sprecyzowanie jaki materiał ma zostać użyty na ławę fundamentową żwirową.

Ad. 2

Należy przyjąć zgodnie z Projektem budowlanym ławę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie 3

W pozycji 39 przedmiaru robót prosimy o podanie ilości do wykonania.

Ad. 3

W km 0+000 str. lewa 1 szt. oraz w km 0+984 str. lewa 1 szt. RAZEM 2 szt.

Pytanie 4

W pozycji 22 przedmiaru robót prosimy o potwierdzenie, iż podbudowa zasadnicza ma być wykonana z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, ze względu na rozbieżności w SST.

Ad. 4

Podbudowa zasadnicza ma być wykonana z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 zgodnie z SST D-04.04.02b (podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką 50% łamanego stabilizowana mechanicznie) gr. 25 cm po zagęszczeniu.

,